1. (a)有一檢測系統所採用之CCD線影像感測器是單色影像感測器HML1214，其基本規格如下表所示。20%

CCD線影像感測器基本規格

| 來源 | 長星科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 型號 | HML1214 |
| 感測器個數 | 20481 elements |
| 感測器外觀 | 41.6mm9.65mm |
| 操作頻率 | 0.5MHz |
| 感光度 | 100V/(lux∙sec) |
| 訊號輸出 | 類比訊號輸出 |

HML1214其外形是一個具有玻璃板約41.6mm9.65mm的22腳瓷質包裝元件。試求其解析度？(b)有一檢測系統採用CCD線影像感測器，其驅動信號ＣＬＫ驅動頻率為2.5且duty cycle比為1：4之方波電路。試求其週期、正半波時間、負半波時間？

ANS:

(a)

感測器個數：2048個

感測器長度約為 41.6mm

其解析度可以每一感測器所代表之長度來表示，其值約為：41.6/2048 =0.02 mm/pixel。

(b)驅動信號ＣＬＫ週期為0.4，正半波時間為0.1，負半波時間為0.3。

2. 假設有一影像之信號

Gi(x,y)=S(x,y)+Ni(x,y)

Gi(x,y)為第 i 次取像之灰度值。

S(x,y)為影像之信號值。

Ni(x,y)為第 i 次取像之雜訊大小。

影像之信號雜訊比SNR (signal noise ratio) 可定義為

SNR=影像之信號值 / 影像雜訊值= S(x,y) /

請說明影像經過 n 次取像再求取平均值而得時則影像之信號雜訊比將變為多少？20%

假設有一影像之信號

Gi(x,y)=S(x,y)+Ni(x,y)

Gi(x,y)為第 i 次取像之灰度值。

S(x,y)為影像之信號值。

Ni(x,y)為第 i 次取像之雜訊大小。

考慮及第 i 次取像之整體 (the ith ensemble) 雜訊為隨機分佈之情形，我們可以推測：

({Ni(x,y)}=0

其中 ({} 為一推測或期望運算子 ( expectation operator)，({Ni(x,y)} 則為第 i 次取像之整體 (the ith ensemble) 雜訊之平均值。至於影像之雜訊值則可使用一般求取信號函數有效值的概念，也就是將影像整體雜訊平方後求取平均值再開根號而得，亦即  即能代表影像之雜訊值。

影像之信號雜訊比SNR (signal noise ratio) 可定義為

SNR=影像之信號值 / 影像雜訊值= S(x,y) /

影像之信號雜訊比平方則為 SNR2 = S(x,y) 2 /

如果影像經過n次取像再求取平均值而得，亦即

G(x,y)= [S(x,y)+Ni(x,y)]

G (x,y)為 n 次取像之平均灰度值。

此時影像之信號雜訊比平方則變為SNR’2 = S(x,y) 2 /

將上式之N提出，

SNR’2 =

=

=

但=+

i(j

由於前面提及取像之整體雜訊為隨機分佈之情形，同理我們可以推測：

=0

i(j

因此原式化為

SNR‘2=

=

=

最後我們可得 SNR‘= SNR ，這表示如果影像經過 n 次取像再求取平均值而得，則影像之信號雜訊比將提高  倍。

3. 下圖為一個 5(5 的影像，試求出其d=(1,1) 之灰度伴隨矩陣( co-occurrence matrix) 30%

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

並求出影像灰度伴隨矩陣之能量值、對比值與均勻度。

影像灰度伴隨矩陣之能量值 Energy

影像灰度伴隨矩陣之對比值 Contrast

影像灰度伴隨矩陣之均勻度 Homogeneity

1/16

影像灰度伴隨矩陣之能量值 Energy=1/256(0+16+16+64)=3/8

影像灰度伴隨矩陣之對比值 Contrast=1/16((0-0) 2(0+(0-1) 2(4+(1-0) 2(4+(1-1) 2(16)=0.5

影像灰度伴隨矩陣之均勻度 Homogeneity=

=0.75

4. 假設有一個 5X5, 3 bit 影像如下：30%

| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |

- 請繪出垂直投射灰階亮度統計圖與水平投射灰階亮度統計圖

- 請繪出影像經過與矩陣
[ 1/9, 1/9, 1/9
1/9, 1/9, 1/9
1/9, 1/9, 1/9 ]
作摺積運算後之灰階分佈，以5X5之矩陣表示。

- 請繪出影像經線性化後之灰階分佈，以5X5之矩陣表示。

Ans:(a)

垂直投射灰階亮度統計圖與水平投射灰階亮度統計圖如圖所示。

垂直投射灰階亮度統計圖

水平投射灰階亮度統計圖

(b)影像經過與矩陣
[ 1/9, 1/9, 1/9
1/9, 1/9, 1/9
1/9, 1/9, 1/9 ]
作摺積運算後之灰階分佈

| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |

(c)影像經線性化後之灰階分佈

|  | 舊的灰度值 | 新的灰度值 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 3 |
|  | 1 | 4 |
|  | 2 | 4 |
|  | 3 | 6 |
|  | 4 | 6 |
|  | 5 | 7 |
|  | 6 | 7 |
|  | 7 | 7 |

| 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |